Tips & råd vid tillverkandet av pepparkaksformar

Hjälpkloss för bockning vid tillverkning av pepparkaksformar. 

Såga till en c:a 250 x 40 x 30 mm lång träkloss (helst i ett hårdare träslag). Hyvla först en liten fas på ena långsidan för att underlätta inför sågningen. Om du använder 20 mm breda bleckplåtsremsor så bör spåret vara ung. 12 mm djupt. 
OBS! Om du sågar i bandsågen bör du vara ytterst försiktig och ha ett vasst sågblad.

Sågning i bandsåg		           Användande av klossen

Bockning i 90 grader

För att få vinkelräta bockningar kan man göra följande: Borra ett runt hål i ett skivmaterial           som filas till en kvadrat. Placera ett fyrkantstål där i som spänns fast i bänken på undersidan.

Bocka med hammare el. för hand.		     Olika former att bocka runt.

Se även filmer